|  | СТЕДИ ГРУП ООД - София Централен офис - бул. „В. Левски” 37; Офис Г.баня - ул.”Роза” 7 (02) 981 4236, 980 2199; 0888/638-110; 0878/628-110; 0898/ 686 063 site: www.steadygroup.com e-mail: info@steadygroup.com |
| --- | --- |

Инструкция за експлоатация на 24-часов таймер

Инструкция за работа - Моля прочетете внимателно инструкциите, преди да включите таймера в ел. мрежа.

Важно!

- Не включвайте уреда, ако мощността е над 3500W и силата на тока е над 16 A.

- Уверете се, че щепселът на уреда изцяло е пъхнат на съответното място в таймера.

- Ако трябва да почистите таймера, изключете го от мрежата и го избършете със суха кърпа. НЕ ПОТАПЯЙТЕ ТАЙМЕРА ВЪВ ВОДА, ИЛИ ДРУГА ТЕЧНОСТ!

- Никога не оставяйте нагреватели и други подобни уреди без наблюдение по време на операцията. Производителят препоръчва такива уреди да не се включват към таймера.

Технически характеристики:

Напрежение:	230/240 V АС 50 Hz

Мах сила на тока:	16A, 3500W

Min време за настройка ( стъпка) : 15 минути

Необходима температура за работа: от -10° до +40°С .

Основни функции

- С натискане на клавишите, които са по периферията на диска, програмирате часа и продължителността на включване на на консуматора, включен към таймера. Всеки натиснат клавиш включва контакта за 15 минути

- Ако не промените програмата, след 24 часа ще се повтори същия режим на включване и изключване.

- При отпадане на захранващото напрежение, включването на консуматора ще се отложи във времето с толкова, колкото време не е имало захранване.

Операции за настройка

- Завъртете диска в указаната посока до делението, което показва актуалния час ( срещу отметката).

- Всеки натиснат клавиш включва контакта за 15 минути – направете своята програма.

- Включете таймерa в обикновен контакт с напр. 230/240 V и поставете захранващия кабел на уреда Ви в контакта на таймера

- ВНИМАНИЕ!

    - Не включвайте към таймера електрически уреди с мощност по-голяма от 3500 W/230V,50 Hz