Инструкция за монтаж на електромагнит

Важно:

- Причинявайки щети на неполираната повърхност на магнита, или прилепващата планка, може да намалите заключващата ефективност.

- Магнитът трябва да се монтира стабилно към рамката на вратата, а прилепващата планка се монтира със специален болт, включен в комплекта.

- Шаблонът за монтаж се ползва при затворена врата!

- Преди да монтирате магнита, добавете по капка лепило на всяко винтче. Здраво завийте винтчетата, за да се избегне разхлабване на закрепващите елементи.

- Не инсталирайте прилепващата планка твърде плътно и направете гумената шайба по-гъвкава, за да може автоматично да регулира правилната си позиция с магнита.

Стъпки при монтажа:

- Залепете шаблона на вратата срещу магнита при затворена врата. Пробийте обозначените отвори, показани на шаблона.

- Монтирането на прилепващата планка на вратата става с помощта на една гумена шайба, поставена между две стоманени шайби. Тези три шайби се инсталират между вратата и прилепващата планка.

- Инсталиране на монтажната планка: Регулирайте / поставете монтажната планка така, че между нея и прилепващата планка да се образува прав ъгъл. Използвайте монтажната планка като шаблон и пробийте отвор за кабела. Пробийте и сложете останалите монтажни винтчета.

- Инсталирайте магнита към монтажната планка с две М4(М6) винтчета от комплекта.

- Свържете според схемата за свързване.

- Тествайте всички функции.