Инструкция за използване на Самостоятелен 125 kHz ASK Картов контролер с PIN CBR-01SR

1.Връщане към фабричните настройки на контролера

Изключете терминала от захранването. Натиснете бутон „ * ”, и задръжте. Включете захранването без да пускате бутона „ * ”. Когато чуете два звукови сигнала и LED индикатора светне в оранжево, освободете бутона. След това поднесете  Мастер картата за добавяне /Manager Add Card/ от комплекта и след нея Мастер карта за изтриване/ Manager Delete Card/. Когато LED индикатора светне в червено, успешно фабричните настройки са възстановени.

- След връщане на фабричните настройки устройството запазва добавените до момента безконтактни карти.

Потребителски настройки

| Влизане в режим на програмиране | * → Мастер код → # (Фабричният Мастер код е 888888) |
| --- | --- |
| Излизане от режим на програмиране | * |
| Важно: За да сте в режим на програмиране, трябва да сте влезли като Мастер потребител |
| Промяна на Мастер код | 0 → Нов код → # → Повторете кода → # Новият код може е 6 произволни цифри |
| Настройка на режими на работа |
| Режим само с Безконтактна карта | 3 → 0 → # |
| Режим Безконтактна карта и ПИН код | 3 → 1 → # |
| Режим Безконтактна карта или ПИН код | 3 → 2 → # (фабрично) |
| За добавяне или изтриване на потребители (в режим с Карта или ПИН код), фабричните настройки - 3 → 2 → # |
| Добавяне на потребители в режим с ПИН код | 1→ Потребителски ID номер → # 1 → ПИН код → # ID номерът е цифра от 1 до 2000. ПИН кодът се състой от 4 произволни цифри от 0000 до 99999999, без 1234 (запазен е). Потребителите могат да бъдат добавяни непрекъснато/ , но е необходимо е да сте в режим на програмиране: 1 → Потребителски ID номер № 1 → # → ПИН код → # → Потребителски ID номер № 2 → # → ПИН код → # |
| Изтриване на ПИН код | 2 → Потребителски ID номер → # Потребителите могат да бъдат изтривани непрекъснато/ последователно , но е необходимо е да сте в режим на програмиране |
| Промяна на съществуващ ПИН код (Извършва се извън режим на програмиране) | *→ Потребителски ID номер → # → Стар ПИН код → # → Нов ПИН код → # → Нов ПИН код → # |
| Регистриране на карта (Начин 1) Най-бързият метод за регистриране на карти- използвайки автоматично генерирани ID номера | 1 → Карта → # Картите могат да бъдат добавяни непрекъснато, но е необходимо е да сте в режим на програмиране |
| Регистриране на карта (Начин 2) Това е вторият начин за въвеждане на карти, чрез определяне и на Потр. ID номер. При този метод Потр. ID номер се разпределя към картата, която искате да се регистрира. Само един потребителски ID номер може да бъде даден към една карта. | 1 → Потребителски ID номер → # →Карта → # |
| Регистриране на карта (Начин 3) Регистриране на множество карти – серийно записване(добавяне) | 5 → Потребителски Номер → # →8-цифрен номер на картата → # → Броя карти, които искате да се регистрират → # Броя карти, които могат да бъдат регистрирани е от 1 до 2000. 8-цифреният номер , последните 8 цифри на картата. 2000 карти се регистрират(записват) за 2 минути. |
| Изтриване на карта Картите могат да се изтриват последователно, но е необходимо е да сте в режим на програмиране | 2 → Поднесете картата, която искате да се изтрие → # |
| Изтриване на карта чрез Потребителския номер Този начин се използва, когато потребител е изгубил картата си | 2 → Потребителски номер → # |
| Регистриране и изтриване на потребители в Режим Карта и ПИН код ( 3 → 1 → # ) |
| Регистриране на Карта и ПИН код за потребител ПИН код – от 4 до 8 произволни цифри, между 0000 до 99999999, без 1234 | Поднесете картата, която искате да регистрирате. Натиснете * за Изход от Режим на програмиране. Регистриратйте картата и ПИН кода на потребителя по следния начин: * → Карта → 1234 → # → ПИН код → # → ПИН код → # |
| Промяна на съществуващ ПИН код в режим на контролера за „ Карта и ПИН код” (Начин 1) (Извършва се извън режим на програмиране) | * → Потребителски ID номер → # → Стар ПИН код → # → Нов ПИН код → # → Нов ПИН код → # |
| Промяна на съществуващ ПИН код в режим на контролера за „ Карта и ПИН код” (Начин 2) (Извършва се извън режим на програмиране) | *→ Потребителски ID номер → # → Стар ПИН код → # → Нов ПИН код → # → Нов ПИН код → # |
| Изтриване на карта и ПИН код на потребител- изтрива се картата | 2 → Потребителски номер → # |
| Регистриране на карта в Режим „Само карта” ( 3 → 0 → # ) |
| Регистриране на карта в Режим „Само карта” | Тази операция е същата, като Регистриране и Изтриване на карти в 3 → 2 → # |
| Изтриване на всички потребители |
| Изтриване на всички потребители. С тази операция трябва да се процедира Внимателно! | 2 → 0000 → # |
| Регистрация на карта чрез Мастер карта |
| Регистрация на карта чрез Мастер карта за добавяне на карта | Мастер карта за добавяне → Картата, която искате да регистрирате → Мастер карта за добавяне Картите могат да бъдат регистриране последователно. |
| Изтриване на карта чрез Мастер карта за изтриване на карта | Мастер карта за изтриване → Картата, която искате да изтриете → Мастер карта за изтриване Картите могат да бъдат изтривани последователно. |

| Отключване на врата |
| --- |
| С ПИН код | Въведете ПИН код → Потвърдете с # |
| С Безконтактна карта | Поднесете Картата |
| С Карта и ПИН код | Поднесете Карта → Наберете ПИН код → # |

| Настройка на време на отваряне на вратата |
| --- |
| Настройка на времето на отваряне на врата | 4 → 0~99 → # Продължителността на времето на отворена врата може да бъде между 0 и 99 секунди. Фабричната настройка е 5 секунди. |
| Детекция на отворена врата: За да използвате тази функция, Ви трябва допълнителен магнитен контакт или може да използвате този на заключващия механизъм. Ако врата е нормално отворена, и след 1 минута все още не е затворена, звуковия сигнализатор ще се включи автоматично, за да напомни че трябва да бъде затворена. След 1 минута ще се изключи автоматично. Сигнал за принудително отворена врата: За да използвате тази функция, Трябва да има допълнителен магнитен контакт, а може да се използва и този на заключващия механизъм. Ако врата е принудително отворена и 20 секунди след като заключващия механизъм не е сработил, вградения звуков сигнализатор и алармения изход ще се активират. Аларменият изход може да бъде настроен между 0 и 3 минути.Фабричната настройка е 1 минута. |
| Деактивиране на режима за следене на статуса на врата (Фабрична настройка) | 6 → 0 → # |
| Активиране на режим за следене на статуса на врата | 6 → 1 → # |
| Настройка на време за аларма |
| Настройка на времето на аларма(0 до 3 минути) Фабрична настройка : 1 минута | 9 → 0 3 → # |
| Заключване на клавиатура и Аларма: Ако има 10 последователни нерегистрирани карти или 10 невалидни ПИН кода за 10 минутен период- или ще се задейства аларма (за 10 минути) или клавиатурата ще се заключи (в зависимост от избраната опция) |
| Нормален статус : Без заключване на клавиатура или аларма | 7 → 0 → # (Фабрична настройка) |
| Заключване на клавиатура | 7 → 1 → # |
| Аларма | 7 → 2 → # |
| Изключване на аларма |
| Предупреждение за принудително отворена врата | Регистрирана карта или Мастер код → # |
| Предупреждение за отворена врата | Затворете врата или Регистрирана карта или Мастер код → # |