Инструкция за ел. свързване на електромагнит

- При захранване 12 Vdc

Необходими са поне 0.5 A ( минимум)

Свържете положителния проводник от захранването към V+

Свържете минусовия проводник от захранването към V-

Проверете дали джъмперът е поставен на 12 Vdc захранване

- При захранване 24 Vdc

Необходими са поне 0.25 A ( минимум)

Свържете положителния проводник от захранването към V+

Свържете минусовия проводник от захранването към V-

Проверете дали джъмперът е поставен на 24 Vdc захранване

- Контакти

За контактите на релето е допустимо натоварване до 1А при 24 Vdc захранване. Да не се превишава, за да се гарантира правилна експлоатация.

Ако ползвате нормално отворен контакт, свържете жичките от системата към СОМ и NO

Ако ползвате нормално затворен контакт, свържете жичките от системата към СОМ и NС.

Обърнете внимание: Контактът за управление на магнита трябва да е свързан с правотоковата верига.